Dénomination pour appel d’offres pour le marché privé

Schlüter®-KERDI

Avis technique N° 13/02-906

Schlüter®-KERDI

Avis technique N° 13/07-1020 et 13/07-1019

Matériau de type Schlüter®-KERDI 200 ou similaire avec les caractérisques suivantes:

Natte d’étanchéité en polyéthylène souple (SPEC Système de protection à l’eau sous carrelage ou SEPI Système d’étanchéité de plancher intermédiaire) revêtue d’un non-tissé spécial sur ses deux faces.

Permettant un ancrage mécanique efficace dans la colle à carrelage

Ce matériau est  imperméable a l’eau et à la vapeur d’eau, résistant aux contraintes chimiques et imputrescible.

Le support devra présenter une bonne planéité et être exempt de tout composant susceptible d’empêcher l’adhérence.

Ce matériau sera posé au mortier colle adapté avec un peigne de 4mm. Les raccords seront traités soit par recouvrement, soit par chevauchement de 5 cm minimum selon l’application souhaitée (voir Avis Techniques n° 13/07-1020 et 13/07-1019)

A mettre en œuvre sur support plan selon les instructions du fabricant

composition sol :

composition mur :

colle adéquate :

type de colle :

les pièces de raccords, recouvrements et angles sont :

A inclure au prix à l’unité

A facturer séparément

Réf :

Matière :  /m

Coût mise en œuvre  /m

Prix global :  /m