Dénomination pour appel d’offres pour le marché public

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 AS*

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 AS**

Système d'écoulement pour pose collée avec platine à perforations trapézoïdales revêtue d'un non-tissé permettant le raccordement d'étanchéités composites aux systèmes d'évacuation des eaux réglables en hauteur, sur laquelle se colle une collerette en Kerdi pour une transition étanche avec la surface de la chape (ou similaire).

* La grille inox 10/10  se règle en hauteur grâce à une bague de calage.

** La grille inox 15/15  se règle en hauteur grâce à une bague de calage.

A mettre en oeuvre selon les instructions du fabricant.

Réf:______________________________________

Matière : __________________________________         €/m

Coût mise en oeuvre  ________________________         €/m

Prix global :  _______________________________          €/m

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD ER

grille acier

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD M

manchette

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD ASE

Avaloir

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 ASLV

est un élément à intégré dans des surfaces de revêtement en dalles autoporteuses posées sur

des lits de gravier/concassé ou sur des systèmes de plots.

Réf:______________________________________

Matière : __________________________________         €/m

Coût mise en oeuvre  ________________________         €/m

Prix global :  _______________________________          €/m

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 50

écoulement de balcon sans siphon Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 50,

sortie verticale DN (50mm)

à mettre en oeuvre selon les instructions du fabricant

utilisation : extérieur

débit d'écoulement : 5,79 l/s

Réf:______________________________________

Matière : __________________________________         €/m

Coût mise en oeuvre  ________________________         €/m

Prix global :  _______________________________          €/m

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 70

écoulement  de balcon sans siphon Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 70,

sortie verticale DN 70 (75mm),

à mettre en oeuvre selon les instructions du fabricant

utilisation : extérieur

débit d'écoulement : 6,14 l/s

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 100

écoulement  de balcon sans siphon Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V100,

sortie verticale DN 100 (110mm)),

à mettre en oeuvre selon les instructions du fabricant

utilisation : extérieur

débit d'écoulement :  5,62 l/s

Réf:______________________________________

Matière : __________________________________         €/m

Coût mise en oeuvre  ________________________         €/m

Prix global :  _______________________________          €/m

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 50 GV

écoulement au sol avec

siphon Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 V 50 GV

manchon d'évacuation DN 50 (50mm),

sortie verticale

à mettre en oeuvre selon les instructions du fabricant

utilisation : intérieur

débit d'écoulement : 1,4 l/s

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 V 50/70 GV

écoulement au sol avec

siphon  Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15V 50/70 GV

sortie verticale DN50/70 (50/75mm)

utilisation : en intérieur

débit d'écoulement  : 1,8 l/s

mis en oeuvre selon instructions du fabricant

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15V 100 GV

écoulement au sol avec

siphon Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15V 100 GV

sortie verticale DN 100 (110mm)

utilisation : en intérieur

débit d'écoulement  : 1,8 l/s

mis en oeuvre selon instructions du fabricant

Réf:______________________________________

Matière : __________________________________         €/m

Coût mise en oeuvre  ________________________         €/m

Prix global :  _______________________________          €/m

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 MSB

évacuation d'eau à 2 niveaux  Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 10 MSB pour l'évacuation de l'eau de surface et de l'eau d'infiltration, collerette de raccordement diamètre 420mm, collet de serrage en inox, crapaudine,

à mettre en oeuvre selon les instructions du fabricant

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 MSB

évacuation de l'eau à deux niveaux  Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 MSB pour l'évacuation de l'eau de surface et de l'eau d'infiltration grâce à une collerette de raccordement diamètre 500mm

un collet de serrage en  inox et une crapaudine

à mettre en oeuvre selon les instructions du fabricant

Réf:______________________________________

Matière : __________________________________         €/m

Coût mise en oeuvre  ________________________         €/m

Prix global :  _______________________________          €/m

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 R

cadre de rénovation en inox avec grille en inox Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15R pour montage  ultérieur

à mettre en oeuvre selon les instructions du fabricant

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 RL

cadre de rénovation 15/15 en inox Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 RL en deux parties et grille en plastique en 2 parties pour montage ultérieur autour conduite de descente existante de diamètre 70 mm

Réf:______________________________________

Matière : __________________________________         €/m

Coût mise en oeuvre  ________________________         €/m

Prix global :  _______________________________          €/m